Pieniężno, dnia 11 lipca 2007 r.

IN – 341/11/2007

# dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji

# instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku administracyjnym

Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

W dniu 09 lipca 2007r. wpłynęły zapytania odnośnie przetargu, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania:

- Pkt 5.7 SIWZ mówi o przedmiarze robót stanowiącym V rozdział. W załączonej na stronie www.bip.pieniezno.pl brak jest tego rozdziału. Ponadto projekt umowy nie jest rozdziałem II tylko załącznikiem 4.

Odp.: W punkcie 5.7.  SIWZ omyłkowo znalazł się zapis mówiący o kosztorysie ofertowym oraz o V rozdziale SIWZ. Wykonawca wycenia roboty w formularzu ofertowym z podziałem na wynagrodzenie za wykonanie projektu oraz za wykonanie robót. Kosztorys szczegółowy będzie częścią prac projektowych. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (pkt 16 SIWZ).

- Ile gniazd /punktów PEL/ ma zaprojektować i wykonać oferent:

- w wymaganiach dotyczących instalacji elektrycznej /pkt 4.4/ jest: 64 szt.

- w wymaganiach dotyczących sieci strukturalnej jest /pkt 3.3b/: 62 szt.

- na załączonych do dokumentacji rysunkach jest: 58 szt. / na kondygnacjach 0+24+18+16/

Odp.: Do wyceny należy przyjąć ilość gniazd ujętą na rysunkach.

- Czy zaprojektowana sieć ma posiadać pełną ochronę odgromową i przepięciową oraz wyłącznik p. poż. dla całego budynku?

Odp.: Tak.

- Czy Zamawiający dopuszcza inny harmonogram rzeczowo-finansowy niż podany w załączniku 2 /np. dotyczący wykonania wlz/?

Odp.: Tak.

- Czy wykonywana instalacja logiczna ma być instalowana w rurkach podtynkowo, czy też w listwach natynkowo?

Odp: Zgodnie z punktem 4.3.3 programu funkconalno-użytkowego  ppkt k instalacja logiczna montowana jest w korytkach natynkowych.

- Czy gniazda ogólnego zastosowania mają być również dodatkowo chronione wyłącznikami różnicowo-prądowymi?

Odp.: Tak

- Czy cały punkt PEL musi pochodzić z jednolitej oferty jednego producenta?

Odp.: Nie.

- W celu sprawdzenia spełnienia norm oświetleniowych proszę o podanie następujących danych:

- wysokości pomieszczeń

- koloru ścian

- przeznaczenia pomieszczeń?

Odp.: wysokość pomieszczeń: II piętro – 232 cm, I piętro – 282 cm, parter 282 cm,  piwnica – 194 cm.

kolor ścian: biały i kolory pastelowe.

pomieszczenia: biurowe i WC zgodnie z załączonymi rysunkami.

Piwnice: pomieszczenie -  węzeł cieplny,  pozostałe-  pomieszczenia magazynowe

- Czy instalacja oświetleniowa i zasilania gniazd ogólnego zastosowania ma być wykonana podtynkowo? Jeżeli tak to jakie prac dodatkowo będą jeszcze należały do obowiązków Wykonawcy /zaprawianie bruzd, wygładzanie, malowanie pasów czy też całych powierzchni/?

Czy można wykonać tę instalację w listwach natynkowych?

Odp.: Tak, Instalacja ogólnego zastosowania i oświetleniowa ma być wykonana podtynkowo. Zakres prac obejmuje zaprawienie bruzd, wygładzenie z jednokrotnym malowaniem pasów.

- Czy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wymiana wyposażenia ZK i doprowadzenie zasilania do RB w budynku?

Odp.: Wykonanie dokumentacji projektowej należy wykonać na podstawie warunków przyłączeniowych WP-RB/28/07 z dnia 06.02.2007 r. na podstawie których przebudowę istniejącego ZK-1 na zestaw ZK/ZP 1x TL wraz z wymianą przyłącza kablowego wykona Zakład Energetyczny.

- Czy w budynku UM mają znajdować się podliczniki na wydzielone pomieszczenia?

Odp.: Nie.

- Jaki przyjąć współczynnik jednoczesności?

Odp.: Instalacja ogólnego przeznaczenia (gospodarcza) – 0,4 (40%); instalacja zasilania komputerów – 0,5 (50%) /do każdego stanowiska są trzy gniazda/; instalacja oświetleniowa 0.9 (90%).

- Czy w budynku UM są odbiorniki 3-faz.?

Odp.: Nie.

- Czy na terenie UM są odbiorniki zamontowane na stałe /np. bojlery, kuchenki elektryczne, podgrzewacze wody/?

Odp.: Są elektryczne ogrzewacze wody w pomieszczeniach WC (w niektórych pomieszczeniach są używane czajniki elektryczne).

- Czy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie demontaży istniejącego okablowania, gniazd, wyłączników, rozdzielni oraz opraw oświetleniowych?

Odp.: Tak, zgodnie z pkt 1.11. oraz  2.1.1. programu funkcjonalno-użytkowego.

- Czy należy wykonać nowy uziom? Jeżeli tak to jaki?

Odp.: Tak, uziom prętowy typu GALMAR

W załączeniu:

1. Warunki przyłączenia