Załącznik nr 2

Założenia i wymagania do projektowania

Przedmiot zamówienia:

Kod CPV według wspólnego słownika zamówień:

74.23.22.00-4 usługi w zakresie projektowania

Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe polegające na  wykonaniu dokumentacji projektowej na remont dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Generalskiej 8, 14-520 Pieniężno w zakresie niezbędnym do dokonania zamówienia publicznego na wykonawstwo robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizację zadania zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego.

Opracowanie projektowe obejmuje:

- Inwentaryzację budowlaną konstrukcji i pokrycia dachu budynku z wyszczególnieniem elementów do wymiany lub wzmocnienia.

- Projekt wykonawczy wykonania remontu dachu.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Przedmiar robót.

- Kosztorys inwestorski.

Wstępnie zakłada się następujący zakres robót do ujęcia w dokumentacji projektowej:

- Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu.

- Częściowa wymiana deskowania połaci.

- Izolacja połaci dachowej.

- Wymiana łacenia dachu.

- Wymiana pokrycia dachu (dachówka holenderska) na nową dachówkę,

- Ewentualne przemurowanie/otynkowanie kominów + czapki kominowe.

- Remont facjat z wymianą pokrycia.

- Naprawa gzymsu okapowego.

- Wymiana obróbek blacharskich.

- Wymiana rynien i rur spustowych.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu opracowania projektowe, tj.:

- Inwentaryzacja – 4 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf + dodatkowo rysunki w formacie dwg.

- Projekt wykonawczy – 4 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf + dodatkowo rysunki w formacie dwg.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. + wersja elektroniczna w formacie rtf  i pdf.

- Przedmiar robót – 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie rtf.

- Kosztorys inwestorski – 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie rtf