IN-341/11/1/2009

Dot. inwestycji: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W REJONIE UL. SIENKIEWICZA W PIENIĘŻNIE

ZAPYTANIE

W pliku „Plan zagospodarowania” w podpunkcie 10.5. znajduje się następujący opis:

„Na końcu rurociągu projektuje się zastosowanie studni rozprężnej z PEHD Ø 800mm i H= 2,2m. (…)”. W pliku „Plan 2” studnia rozprężna Dn800 także jest zaznaczona. Brak jej  natomiast w przedmiarach robót. SIWZ punkt 3.3 nie precyzuje, czy montaż studni rozprężnej Dn800 należy do zakresu Zamówienia.

Czy zamawiający wymaga montażu studni rozprężnej (SR)? Czy montaż studni rozprężnej (SR) wchodzi w zakres zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Studnia rozprężna jest wymagana ze względów technologicznych. Studnia służy wytłumieniu strumienia ścieków z rurociągu tłocznego. Może być również wykonana z kręgów betonowych D=1,0m o wysokości dostosowanej do końcówki rurociągu tłocznego ( min. 30 cm nad dnem studni )i odpowiednio wyprofilowaną kinetą.