SPIS ZAWARTOŚCI

- OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA

- Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego – s.3-4

- Oświadczenie projektanta – s.5

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – s.7-10

PODSTAWA OPRACOWANIA – s.7

CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot inwestycji – s.7

- Istniejący stan zagospodarowania terenu– s.7

  - Położenie terenu– s.7

  - Obsługa komunikacyjna– s.7

  - Ukształtowanie terenu– s.7

  - Warunki gruntowo – wodne– s.8

  - Istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu– s.8

  - Istniejące uzbrojenie terenu– s.8

- Projektowane zagospodarowanie– s.8

  - Układ przestrzenny– s.8

  - Ogrodzenie– s.8

  - Nawierzchnie– s.8

  - Prace ziemne– s.8

  - Zieleń– s.8

  - Elementy małej architektury– s.9 - 10

  - Odprowadzenie wód opadowych– s.10

  - Projektowane uzbrojenie terenu– s.10

- Zestawienie powierzchni– s.11

- Tereny objęte ochroną konserwatorską– s.11

- Charakterystyka ekologiczna inwestycji – s.11

- Zagospodarowanie terenu, a interes osób trzecich. – s.11

- Sposób posadowienia – s.11

Karty katalogowe elementów małej architektury

- zestaw zabawowy Stara Baszta 3 - s.12-13

- altanka na wzniesieniu - s.14

- zestaw „konie z wozem” i „samochód 1”-  s.15

- zestaw „samochód 2” – s.16

- zestaw „kolejka z wagonem” – s.16

- zestaw „Maluch 1” – wieża ze zjeżdżalnią – s.17

- drabinka C i drabinka D – s.18

- tablica do rysowania – s.19-20

- ławka drewniana – s.21

- kosz na śmieci – s.22

- Informacja BIOZ – s.23-30

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

nr		nazwa rysunku							skala

A1.		Projekt zagospodarowania terenu				1:500 	– s.31

Za zgodność z oryginałem

Za zgodność z oryginałem

Oświadczenie projektanta

Temat:		Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Pieniężnie

Adres:		14-520 Pieniężno, ul. Sadowa 3

Działka nr:  	76/4, obręb 2, m. Pieniężno

Inwestor: 	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły

ul. Ornecka 8

14-520 Pieniężno

Stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 wraz z późniejszymi zmianami), oświadczam, iż projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 1422).

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 – wraz z późniejszymi zmianami). Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autora.

Projektant:

mgr inż. arch. Damian Czapliński

upr. nr PO/KK/192/2008

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej

- Wytyczne inwestora

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Obowiązujące przepisy i normy;

- Wizja lokalna.

CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Pieniężnie.

Planowane prace obejmują:

- rozbiórkę 2 istniejących piaskownic o konstrukcji betonowej z drewnianym wykończeniem

- rozbiórkę wybranych nawierzchni placów z płyt chodnikowych,

- rozbiórkę wybranych elementów małej architektury (wybrane zestawy zabawowe i rekreacyjne, wiata),

- budowę placu zabaw wyposażonego w następujące elementy:

- Huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,

- altanka na wzniesieniu,

- zestaw „konie z wozem”,

- 2 zestawy „samochód”,

- zestaw „kolejka z wagonem”,

- zestaw „Maluch 1” – wieża ze zjeżdżalnią,

- drabinka C,

- drabinka D,

- tablica do rysowania,

- montaż elementów małej architektury – ławki parkowe, kosze, tablica informacyjna.

- remont i uzupełnienie (wymiana) palisady drewnianej o wysokości min. 90cm i długości 34,5m

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

  - Położenie terenu

Projektowane tereny znajdują się w województwie warmińsko - mazurskim, powiat braniewski, gmina Pieniężno, miasto Pieniężno, ul. Sadowa.

  - Obsługa komunikacyjna

Wjazd na teren inwestycji znajduje się od strony ulicy Projektowanej (od strony południowo – zachodniej). Główne wejście na teren inwestycji znajduje się od strony ulicy Sadowej (od strony wschodniej).

  - Ukształtowanie terenu

Teren inwestycji jest zróżnicowany, wyprofilowany na potrzebę inwestycji o różnicy wysokości  dochodzącej do ok. 6m.

  - Warunki gruntowo – wodne

Na projektowanym terenie występują proste warunki gruntowo - wodne.

  - Istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu

Na projektowanym terenie znajduje się istniejący plac zabaw wraz z wykonanymi ścieżkami, placykami wiatą oraz z zielenią urządzoną. Urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw ze względu na niespełnianie norm oraz ze względu na zły stan techniczny przeznaczone są do rozbiórki.

  - Istniejące uzbrojenie terenu

Wnioskowany teren jest uzbrojony na potrzeby wcześniejszej inwestycji. Projektowane urządzenia i ich lokalizacja nie kolidują z istniejącymi sieciami.

- Projektowane zagospodarowanie

  - Układ przestrzenny

Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym stopniu uwzględniając uwarunkowania, występujące ograniczenia oraz sposób użytkowania.

Projekt przewiduje montaż nowych urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw. Istniejące ścieżki, tereny zieleni urządzonej nie ulegają zmianie i nie stanowią przedmiotu niniejszego opracowania. Istniejącą wiatę znajdującą się na wzniesieniu należy wyremontować.

  - Ogrodzenie

Projektowany teren jest otoczony istniejącym ogrodzeniem ze stalowo – drewnianymi przęsłami pomiędzy murowanymi słupkami. Istniejące ogrodzenie jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga remontu.

  - Nawierzchnie

Wokół urządzeń placu zabaw w obrębie strefy bezpieczeństwa należy rozebrać istniejący chodnik z płyt betonowych.

Strefy bezpieczeństwa wokół zabawek zaprojektowano zgodnie z normą „PN-EN 1177 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”, z następujących warstw, obrzeże z palisadki drewnianej wysokości 100cm całkowicie wkopanej w ziemię, maksymalna wysokość upadku do 300cm:

PIASEK, bez cząsteczek mułu lub gliny, bez zagęszczania, ziarno od 0,2 do 2mm – gr. minimum 30cm

KRUSZYWO ŁAMANE o frakcji 31,5÷60mm - 10cm

GRUNT RODZIMY

  - Prace ziemne

Prace ziemne przewidują wymianę piasku z terenu projektowanej strefy bezpieczeństwa wokół zabawek.

  - Zieleń

- przewiduje się oczyszczenie terenu

- przewiduje się uporządkowanie istniejącej zieleni – zgodnie ze wskazaniami inwestora i projektanta bezpośrednio na miejscu inwestycji.

- projektuje się dosiew trawnika w obrębie projektowanego terenu

  - Elementy małej architektury

- 2 ławki drewniane, zamontowane poprzez zabetonowanie elementów kotwiących.

- 2 kosze na śmieci drewniane z półwałków

- tablica informacyjna, montaż poprzez zabetonowanie elementów kotwiących.

- remont i uzupełnienie (wymiana) palisady drewnianej o wysokości min. 90cm i długości 34,5m

Plac zabaw zostanie wyposażony w następujące elementy:

- Huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim (element „a”), Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,94 x 1,90 x 2,61 m, wysokość swobodnego upadku: 1,1 m;

- Altanka (element „b”): wys. ściany bocznej 2.10 m; szer. ściany bocznej 1.50 m; wysokość całkowita 3.05 m; dach kryty gontem; słupy nośne śr. 0.09 m; ławki na każdej ścianie altany; stół wolno-stojący; kotwienie za pomocą stalowych kotew;

- zestaw "konie z wozem" (element „c”), wymiary: 3,5 x 1,0 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 6,5 x 4,0 m);

- zestaw "samochód 1" (element „d”), wymiary: 2,0 x 1,0 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 5,0 x 4,0 m);

- zestaw "samochód 2" (element „e”), wymiary: 2,5 x 1,0 x 1,3 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 5,5 x 4,0 m);

- zestaw "kolejka z wagonem" (element „f”), wymiary: 5,1 x 1,0 x 1,3 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 8,0 x 5,0 m)

- zestaw "Maluch 1" (element „g”), wieża / dach dwuspadowy, schody wejściowe, zjeżdżalnia; wymiary: 3,0 x 2,0 x 2,2 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 7,0 x 5,5 m)

- drabinka C (element „h”); wymiary: 1,5 x 0,24 x 2,2 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 5,5 x 4,0 m)

- drabinka D (element „i”); wymiary: 1,5 x 0,24 x 2,2 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 5,5 x 4,0 m)

- tablica do rysowania (element „j”); wymiary: 1,2 x 0,1 x 1,65 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 4,2 x 3,1 m)

Strefy bezpieczeństwa wokół zabawek umiejscowione są na bezpiecznej nawierzchni (patrz „3.4 Nawierzchnie”).

Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.  2003 nr 6 poz. 69) oraz muszą być zgodne z następującymi Polskimi Normami:

- PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

- PN-EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

- PN-EN 1176-4 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.

- PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.

- PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

- PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 1176-10 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw.

- PN-EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych.

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

- PN-EN 14960 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- PN-EN 14974 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- PN-EN 350-2 Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie.

- PN-EN 335-2 Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

- PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony.

- PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne

  - Odprowadzenie wód opadowych

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych na teren inwestycji i rozsączenie do gruntu.

  - Projektowane uzbrojenie terenu

Projektowana inwestycja nie wymaga wykonania uzbrojenia terenu. Projektowane urządzenia placu zabaw nie kolidują z istniejącym uzbrojeniem terenu.

- Zestawienie powierzchni

| 1 | Powierzchnia objęta opracowaniem | 4327 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej - piasku | 378,0m2 |
| 3 | Powierzchnia nowych trawników | 62,6 m2 |

- Tereny objęte ochroną konserwatorską

Teren opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską.

- Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Wody opadowe z dróg i placów

Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczeń

Nie dotyczy.

Wpływ na  glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie występuje.

Emisja hałasu

Nie dotyczy. Odległość placu zabaw do najbliższego budynku mieszkalnego wynosi ponad 10m. Odległość placu zabaw od okien przedszkola wynosi ponad 10m. Plac zabaw został zlokalizowany w odległości 10m od ulicy.

Wpływ obiektu na istniejący drzewostan.

Projektowane urządzenia placu zabaw oraz nawierzchnie nie kolidują z istniejącymi drzewami i krzewami.

Składowanie odpadów stałych

W koszach na śmieci – zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Gminy Pieniężno.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują ewentualny negatywny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrębnymi przepisami.

- Zagospodarowanie terenu, a interes osób trzecich.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Odległość placu zabaw do najbliższego budynku mieszkalnego wynosi ponad 10m. Odległość placu zabaw od okien przedszkola wynosi ponad 10m.

- Sposób posadowienia

Projektuje się posadowienie elementów placu zabaw oraz małej architektury poprzez wkopanie elementów kotwiących (kotw, bali itp.) bezpośrednio w grunt zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń.

Opracował

mgr inż. arch. Damian Czapliński

Huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim (element „a”)

Altanka na wzniesieniu (element „b”)

Altanka: wys. ściany bocznej 2.10 m; szer. ściany bocznej 1.50 m; wysokość całkowita 3.05 m; dach kryty gontem; słupy nośne śr. 0.09 m; ławki na każdej ścianie altany; stół wolno-stojący; kotwienie za pomocą stalowych kotew;

Szczegóły technologii i wykonania według wybranego producenta.

Zestaw „konie z wozem” (element „c”) i „samochód 1” (element „d”)

Zestaw „samochód 2” (element „e”)

Zestaw „kolejka z wagonem” (element „f”)

Zestaw „Maluch 1” – wieża ze zjeżdżalnią (element „g”)

Drabinka C (element „h”) i drabinka D (element „i”)

Tablica do rysowania (element j”)

Kosz na śmieci drewniany

- Informacja dotyczącą BIOZ

Temat:		Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Pieniężnie

Adres:		14-520 Pieniężno, ul. Sadowa 3

Działka nr:  	76/4, obręb 2, m. Pieniężno

Inwestor: 	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły

ul. Ornecka 8

14-520 Pieniężno

Jednostka

projektowa:	CZAPLIŃSCY – ARCHITEKCI

Damian Czapliński

ul. Dokerów 16

84-230 Rumia

PROJEKTANT:

| architektura | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| projekt | arch. Damian Czapliński | PO/KK/192/2008 |  |

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: 	listopad 2016

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy jest zobowiązany zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256), uwzględniając następujące uwagi:

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Pieniężnie.

Szczegółowo opisano technologię wykonania w projekcie architektonicznym.

Zakres robót budowlanych obejmuje w kolejności :

- zagospodarowanie placu budowy

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia sztucznego,

- zapewnienia łączności telefonicznej,

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

2. wykonanie prac ziemnych

- zebranie humusu, gruntów nasypowych i organicznych,

- wyrównanie terenu do rzędnych przedstawionych na planie zagospodarowania,

- przygotowanie gruntu do posadowienia fundamentów ,

- wykonanie nasypów pod konstrukcję nawierzchni drogowych,

- nawiezienie humusu w miejscach przeznaczonych pod przyszły trawnik

4. roboty budowlano-montażowe

- wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich

- wykonanie prac impregnacyjnych

- wykonanie prac montażowych konstrukcji stalowych i drewnianych

- wykonanie prac murarskich

- wykonanie prac ciesielskich

- wykonanie prac przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych na placu budowy

5. roboty wykończeniowe

- wykonanie prac izolacyjnych, impregnacyjnych i montażowych

- wykonanie prac izolacyjnych i montażowych okładzin ścian zewnętrznych

- wykonanie prac tynkarskich i wykończeniowych

6. budowa konstrukcji nawierzchni

7. wykonanie robót porządkowych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren inwestycji jest niezabudowany.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- wykopy powstałe podczas wymiany gruntu i rekultywacji zanieczyszczonego gruntu,

- skarpy powstałe na skutek wyrównania terenu;

- rowy pod wszystkie przyłącza wraz ze studzienkami, separatorami,

- ruch kołowy związany z budową. Roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. W związku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniającej bezpieczeństwo dla pojazdów poruszających się na istniejącym terenie oraz pojazdów budowy.

Wskazanie elementów przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podstawowe zasady wykonywania robót ziemnych :

- roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych , roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem

- miejsca niebezpieczne , na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony (balustrady wys. 1.1 m w odległości 1m od krawędzi wykopu) i zaopatrzone w tablice ostrzegające, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze ściany wykopów należy zabezpieczyć przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kącie nachylenia;

- przy głębokości wykopu więcej niż 1 m należy wykonać bezpieczne zejścia i wyjścia rozmieszczone nie rzadziej niż co 20m

- urobek wydobywany z wykopu należy składować w odległości min. 60cm od krawędzi wykopu lub poza strefą klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane;

- koparka powinna być usytuowana nie bliżej niż 60cm od krawędzi wykopu lub poza strefą klina odłamu gruntu

- pomiędzy koparką a wykopem przebywanie osób jest zabronione;

- należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac ziemnych ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawowe zasady wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych :

- wszystkie czynności związane z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi mogą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;

- urządzenia i instalacje powinny mieć zapewnioną ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, potwierdzoną wynikami pomiarów;

- budowlane rozdzielnice prądu powinny być prawidłowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od odbiornika) i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

- przewody zasilające powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a przyłączenia do rozdzielnic wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo;

- należy prowadzić okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych (raz na miesiąc) i stanu oporności tych urządzeń (dwa razy w roku).

# Roboty impregnacyjne

- Środki impregnacyjne powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta

- Roboty impregnacyjne powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji producenta środków służących do wykonywania tych robót.

- Zabronione jest zbliżanie się do otwartego ognia w odzieży zanieczyszczonej impregnatem

- Osoby wykonujące roboty impregnacyjne powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do występujących zagrożeń, należy stosować środki ostrożności: rękawice ochronne, maski

# Roboty murarskie i tynkarskie

- Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań; pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi.

- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

- Chodzenie po świeżo wykonanych murach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione.

- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

- Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione pod wiatami

- Należy teren pomiędzy kołowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowej a prościarką ogrodzić

- Pręty o średnicy > 20mm będą gięte i cięte urządzeniami mechanicznymi

- dostawa betonu winna odbywać się w bezpiecznej odległości od wykopu, należy pojemnik opróżniać powoli aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania masą betonową

- punkt zsypu masy betonowej jest wyposażony w odbojnice zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się;

# Roboty ciesielskie

cięcie drewna piłą tarczową jest dozwolone po osiągnięciu przez nią pełnych obrotów, przy prawidłowo założonych osłonach i klinie rozczepiającym,

przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być unieruchomione,

roboty związane z impregnacją drewna powinny być wykonywane przez pracowników zapoznanych z występującymi zagrożeniami;

-w czasie montażu elementów więźby dachowej cieśle powinni być zabezpieczeni aparatami bezpieczeństwa;

# Roboty spawalnicze

- stałe stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych

- butlę gazową należy ustawić podczas korzystania w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45st.,

- przy spawaniu elektrycznym należy uziemić przedmiot spawany

- należy wydzielić stanowisko spawalnicze tak aby zabezpieczyć inne osoby przed szkodliwym działaniem światła na wzrok

Roboty dekarskie:

- montaż i demontaż rusztowań wykonywany przez osoby przeszkolone i zgodnie ze sztuką budowlaną

- Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m.

- Roboty z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m.

- Roboty montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby.

Wszelkie prace na placu budowy powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz aktualnymi przepisami BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- Szkolenie pracowników w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem związanym z pracą na danym stanowisku

- każdy pracownik powinien posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i być odpowiednio przeszkolony

- pracownik obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, powinien legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji

- Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- Określenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się w zakresie:

- Teren budowy ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

- Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

- Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

- Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

- Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

- Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

- Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

- Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

- Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla osób pracujących na budowie;

- zapewnienia oświetlenia sztucznego;

Warunki BHP:

- Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

- Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

- Świadectwo jakości wbudowanych elementów i materiałów

- Systematyczne szkolenie załogi

- Wyposażenie pracowników w osobisty sprzęt BHP

- Wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy

- Kierownik budowy z uprawnieniami

- Nie należy prowadzić robót w warunkach utrudnionej widoczności, nadmiernego wiatru, oraz skrajnych warunków atmosferycznych

- Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umożliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii lub nieszczęśliwego wypadku.

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1KV, 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1KV, lecz nie przekraczającym 15KV, 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie przekraczającym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nie przekraczającym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób:

- wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu

- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.

- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw.

- Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 0,75m od ogrodzenia lub zabudowań; 5 m - od stałego stanowiska pracy.

- Wg wymagań określonych w warunkach technicznych producenta

- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty  słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

- Wykonawca jest zobowiązany do zaprezentowania materiały które zamierza wbudować i uzyskać dla nich aprobatę Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

- Wykonawca winien przedłożyć wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczące zastosowanych materiałów.

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3,0 m -dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1KV 50 - m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1KV, lecz nie przekraczającym 15KV, 10,0 -  dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie przekraczającym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym po-wyżej 30 KV, lecz nie przekraczającym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym po-wyżej 110 KV

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być:

- montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczony

- obsługiwane przez przeszkolone osoby.

- Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorów technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń.

- W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii;

- Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1KV, 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1KV, lecz nie przekraczającym 15KV, 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie przekraczającym 30 KV, 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nie przekraczającym 110 KV, 30,0 m - dla linii napięciu znamionowym powyżej 110 KV

- Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- montaż rusztowań może być prowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie i udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montażu powinny stosować środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości;

- rusztowanie może być dopuszczone do użytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem;

- rusztowanie powinno być ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposób umożliwiający odpływ wód opadowych

- rusztowanie systemowe powinno być budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w przypadku rozwiązań nietypowych w oparciu o projekt indywidualny;

- rusztowanie powinno posiadać prawidłowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej wytrzymałości, piony komunikacyjne zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady składające się z poręczy ochronnej, która w przypadku rusztowań systemowych może być umieszczona na wysokości 1 m. Jeżeli rusztowanie jest odległe od ściany więcej niż 20 cm balustrady powinny być wykonane po obu stronach pomostu.

- ponadto rusztowanie powinno posiadać ochronę odgromową i tablicę informującą m.in. o dopuszczalnej nośności pomostów oraz być poddawane konserwacji i sprawdzeniu – każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dłuższych niż 10 dni.

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

- zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;

- Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione.

- Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione.

Roboty na wysokościach:

- Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości

- Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

- Otwory w ścianach zewnętrznych budynku zabezpieczyć balustradami

Kierownik budowy jest obowiązany do:

- Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,

- przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

- prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy

- zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu

- zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy

- zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru

- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad

UWAGA :

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe i ziemne należy wykonywać bardzo starannie zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami BHP i w oparciu  o „WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH”.

- Wszystkie materiały użyte przy budowie i wykończeniu budynku muszą posiadać aktualne certyfikaty , atesty i świadectwa ITB dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości wezwać projektanta, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

Opracował

mgr inż. arch. Damian Czapliński